ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MOTOROLL 300/600/1500

- Запрессовочный аппарат MOTOROLL 300/600/1500

- Края ленты отрезать под прямым углом

- UNICOMB, подходящий для соединителей, вставить в запрессовочный аппарат до маркировки. С помощью барашкового винта  зафиксировать UNICOMB  в позиции.

- Вложить полосу соединителей в UNICOMB и зафиксировать с помощью соответствующего штифта.

- Открыть зажимное приспособление.

- Протолкните ленту между остриями соединителей по направлению к держателю соединителей так, чтобы между зажимами ленты и держателями соединителей не образовывалось желоба.

- Закрыть зажимное приспособление.

- Разместить ролики над соединителями. Регулировочным винтом установить оба ролика на соединители так, чтобы острия соединителей с обеих сторон касались ленты.

- С помощью приводного рычага прокатить запрессовочный аппарат через соединители до правого (или левого) конца соединителей.

- Повернуть регулировочный винт по часовой стрелке на пол оборота.

- Повторять шаги 9 и 10 до тех пор, пока соединители не будут запрессованны в ленту на 2/3.

- Для того чтобы острия соединителей было видно на противоположной  стороне ленты, необходимо 5-6 проходов.

- Для непрерывности соединения действовать, как написано в пунктах 4-12. Последний  соединитель установить заранее на держатель соединителей.

- Срезать ленту в противоположную от соединителей сторону. Соединить обе стороны и вставить соединительный трос.